## Slide 1: Параллелизм на уровне инструкций. Планирование инструкций

## Slide 2
Идея распараллеливания вычислений основана на том, что большинство задач может быть разделено на набор меньших задач, которые могут быть решены одновременно. Обычно параллельные вычисления требуют координации действий.
Параллельные вычисления существуют в нескольких формах: параллелизм на уровне инструкций, параллелизм данных, параллелизм задач.
Параллельные вычисления стали доминирующей парадигмой в архитектуре компьютеров, в основном в форме многоядерных процессоров.

## Slide 3
Компьютерная программа – это поток инструкций, выполняемых процессором. Но можно изменить порядок этих инструкций, распределить их по группам, которые будут выполняться параллельно, без изменения результата работы всей программы. Данный приём известен как параллелизм на уровне инструкций.
Продвижения в развитии параллелизма на уровне инструкций в архитектуре компьютеров происходили с середины 1980-х до середины 1990-х.

## Slide 4: Параллелизм на уровне инструкций
Наиболее низкий уровень параллелизма, осуществляемый на уровне параллельной обработки процессором нескольких инструкций. На этом же уровне находится пакетная обработка нескольких элементов данных одной командой процессора. Речь идет о технологиях:
MMX -расширение микропроцессора Pentium предназначено для поддержки приложений, ориентированных на работу с большими массивами данных целого типа, над которыми выполняются одинаковые операции. С данными такого типа обычно работают мультимедийные, графические, коммуникационные программы. По этой причине данное расширение архитектуры микропроцессоров Intel и названо MultiMedia eXtensions (MMX), что переводится как мультимедиа расширения.,
SSE- Аббревиатура SSE расшифровывается как Streaming SIMD Extensions (потоковые SIMD расширения). SSE интересно прежде всего тем, что оперирует с данными вещественного типа, которые используются в геометрических расчётах, то есть, приложениях трёхмерной графики, компьютерных играх.,
SSE2-В данное расширение включены 144 команды SSE2, ориентированные, в первую очередь, на работу с потоковыми данными. Подобно Pentium III

## Slide 5
Этот вид параллельности иногда выделяют в еще более глубокий уровень распараллеливания – параллелизм на уровне битов.
Программа представляет собой поток инструкций выполняемых процессором. Можно изменить порядок этих инструкций, распределить их по группам, которые будут выполняться параллельно, без изменения результата работы всей программы. Это и называется параллелизмом на уровне инструкций. Для реализации данного вида параллелизма в микропроцессорах используется несколько конвейеров команд, такие технологии как предсказание команд, переименование регистров.
Программист редко заглядывает на этот уровень. Работу по расположению команд в наиболее удобной последовательности для процессора выполняет компилятор. Интерес этот уровень распараллеливания может представлять только для узкой группы специалистов или разработчиков компиляторов.